## Slide 1: OFDM Laboratorio Sistemas de Comunicaciones II

## Slide 2: OFDM communication system

## Slide 3: Constelación 16QAM
Q
I
A
-A
3A
-3A
A
-A
3A
-3A
0000
0001
0011
0010
0100
0101
0111
0110
1100
1101
1111
1110
1000
1001
1011
1010
s3s2s1s0
di
E[di2]= 10A2

## Slide 4: OFDM Transmitter
número_de_bits = 96
16 bits por símbolo OFDM  6 símbolos OFDM

## Slide 5: Constelación 64QAM

## Slide 6: Definición de parámetros de transmisión datos iniciales.m
Número de muestras NFFT = 32
Separación de subportadoras = ∆f=20 KHz
Solución:
  Tiempo total de símbolo de la IFFT , TIFFT = 1/∆f = 5 · 10-5 s
  Período de muestreo Ts = 1/ fs = TIFFT / NFFT = 1,5625 µs
  Frecuencia de muestreo, fs = 1/ Ts = ∆f· NFFT = 20 KHz · 32 = 640 KHz
1

## Slide 7: Definición de parámetros de transmisión
1

## Slide 8: Simulación de la señal que se transmite
2
SIN Degradación por error de frecuencia
2º Mapeo QAM-IFFT temporal-FFT-Demapeo QAM
Funciones útiles si se realiza con MATLAB:
  Generación símbolos QAM: qammod
  Generación del vector de muestras temporales a la salida del modulador: ifft
  Generación de simbolos QAM a la salida del demodulador: fft
  Demodulación de símbolo: qamdemod
1º Simulación de secuencia aleatoria de bits a transmitir. P.ej. Txbits

## Slide 9: Simulación de la señal que se transmite
2
Vector X de la función ifft de Matlab:
X(1) valor en continua = 0
X(2) componente a 20 KHz = 0
X(i), i=3,4,5,6 = Valor del símbolo complejo 16-QAM correspondiente a las frecuencias 40... 100 KHz
X(i), i=7 ... NFFT-5 = 0
X(NFFT+1-i), i=1 ... 5 = X*(i+1)
Generación del vector de muestras temporales a la salida del modulador: ifft

## Slide 10: CON Degradación por error de frecuencia
Degradación que sufre la transmisión por un error de frecuencia, en ausencia de dispersión por propagación multitrayecto. La fuente del error de frecuencia es normalmente el efecto Doppler asociado al movimiento del terminal, y debe tenerse en cuenta en el diseño de un sistema nuevo de comunicaciones móviles. Su efecto es tanto más pernicioso cuanto mayor sea el nivel de modulación y más baja la separación entre portadoras.
Implementación de la alternativa de la FFT
3
En el ej. Error de frecuencia 100/20000=5*10-3
NO podemos utilizar la función fft de Matlab.
Se debe programar la fórmula.

## Slide 11: Curvas de BER
4
.
  f0=1/TIFFT = 5 · 10-5 s=20000Hz  Ej. ∆f=100 Hz  ∆f/f0 = 100/20000= 5 · 10-3 s
  ∆f/f0 ? De 0 a 0.2 (repartido en 200 muestras p.ejemplo)