## Slide 1: Global Navigation Satellite System (GNSS) Laboratorio Sistemas de Comunicaciones II

## Slide 2: Numeración de grupos asignada a esta práctica

## Slide 3: Posición del terminal en coordenadas cartesianas(x,y,z)
Solución:
  Posición de un conjunto de satélites GNSS
  t en que se reciben sus señales
  Terminal en Madrid o alrededores
1
   Posición del terminal x,y,z
Datos de partida:
  Fichero .m con t relativos de llegada y coordenadas xyz del satélites

## Slide 4: Posición del terminal en coordenadas cartesianas(x,y,z)
1
Procedimiento:
Wikipedia Posición inicial Madrid:
Lat (grad.)= 40.3
Long. (grad.)= -3.4
Altura =0.667 Km
  Coordenadas geodésicas  Coordenadas cartesianas X,Y,Z.
  (transformación geométrica
   función r_antenna_km)

## Slide 5: Posición del terminal en coordenadas cartesianas(x,y,z)
1
Procedimiento (cont.):
  2. dj-di = c (tj – ti) j≠i
  dj distancia al terminal de cada uno de los satélites
  di distancia al terminal del satélite escogido por el alumno, p.ej. Sat 1

## Slide 6: Posición en Google Maps
2
Solución:
  X,Y,Z  Coordenadas geodésicas
  Coordenadas geodésicas
  Función Matlab de apoyo
  Fecha y hora de la medida
   Representar la posición en Google Maps
Procedimiento:
  X,Y,Z  Coordenadas geodésicas
  (transformación geométrica
   función r_antenna_geod)
  2. Deducir de la Long. Geométrica la rotación de la Tierra sobre su propio eje
  (T día sideral = 23.9344696h)
   h y Lat
   Long. Geométrica
   Long. Geodésica

## Slide 7: Posición en Google Maps
2
Coordenadas: 40.4001,-3.69